## Slide 1: Konec světa 21.12.2012
IPv4 adresy docházejí
http://www.ipv6actnow.org/info/what-is-ipv4/
Bojíte se?
Nebojte, známe řešení 

## Slide 2: Přejděte na IPv6
Martin Poisel
MCP, MCTS, MCITP, MCT
poisel@amccomp.cz

## Slide 3: Agenda
Novinky, změny a problémy oproti IPv4
Tranzitní technologie
Kde vzít konektivitu
IPv6 v lokální síti
Demo: DNS, DHCP a IIS na lokální síti
Demo: Tranzitní konektivita a Firewall
Demo: MS RRAS, VPN a NRP

## Slide 4: Novinky, změny, problémy
Výhody použití IPv6
Rozdíly mezi IPv4 a IPv6
Adresní rozsah
Prefixy a typy adres
Autokonfigurace
Adresy přiřazené hostitelům
DNS

## Slide 5: Výhody použití IPv6
Velký adresní prostor
Hierarchický systém přidělování adres a třídní směrování
Vestavěná bezpečnost
Vylepšená podpora priorizace

## Slide 6: Nevýhody použití IPv6
Nekompatibilita starších aplikací
  nákup nových nebo upgrade
  úpravy konfigurace, přeprogramování
  překlady IPv6/IPv4
Až moc dynamická autokonfigurace
  bezpečnostní politiky
  nový hw (switchě, routery)
Anonymita
  absence NATu
Nový vzhled IP adresy
  nutnost rozumět hexadecimální soustavě 

## Slide 7: Rozdíly mezi IPv4 a IPv6
 | IPv4 | IPv6
Velikost adresy | 32 bit | 128 bit
Podpora IPSec | Volitelně jako rozšíření | Integrovaná
Broadcast | Broadcast adresa pro každý subnet | Nahrazuje ho multicast v rámci jednoho subnetu
Konfigurace | Mauální DHCP APIPA | Manuální NB RA DHCPv6
DNS | Host záznam A | Host IPv6 AAAA

## Slide 8: IPv6 adresa
Velikost 128 bit
Zápis hexadecimálně, oddělení dvojtečkou
  2a01:430:2:11:161e:90aa:8b23:b729
Možnost zkracovat
  2a01:430:0002:0001:0000:0000:0000:0019
  2a01:430:2:1:0:0:0:19
  2a01:430:2:1::19
Notes: Sem kecy ohledně písku a slunce a souše

## Slide 9: Typy Adres
 | Popis | IPv6 rozsahy | ekvivalent IPv4
Link-local | platná na jednom subnetu | FE8::/10 | APIPA 169.254.0.0/24
Site-local | Privátní rozsah adres, volně použitelný na lokální síti | FC00::/7 | Privátní rozsah 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16
Global unicast | Veřejé IP, unikátní v rámci internetu | 2000::/3 | Veřejné IP
Multicast | Multicastové adresy | FF00::/8 | 224.0.0.0/4
Loopback | Zpětná smyčka | ::1/128 | 127.0.0.1
Nespecifikovaná adresa |  | ::/128 | 0.0.0.0

## Slide 10: Autokonfigurace
Bezstavová konfigurace
  Neighbour Discovery
Stavová konfigurace
  Neighbour Discovery
  DHCPv6

## Slide 11: Bezstavová konfigurace
Klient zjistí local-link prefix a nastaví adresu
Klient zjistí globální prefixy a nastaví adresy
Klient zjistí routery a nastaví směrovací tabulky
Neřeší DNS

## Slide 12: Stavová konfigurace
Stejně jako u bezstávové konfigurace
Navíc: pokud v jsou v ND paketu obsaženy flagy M a O
  M – Managed Address Configuration – klient získá další IP adresu z DHCPv6
  O – Other Configuration – klient zjišťuje z DHCPv6 další konfiguraci (DNS apod.)
DHCPv6 samostatně nepřiděluje výchozí bránu ani adresy

## Slide 13: DNS podpora IPv6
IPv6 Host AAAA
  zbytek záznamů (CNAME, MX, SRV, ...) se mapuje na hosty (A nebo AAAA)
Reverzní znamy (pointry - PTR) se uchovávají v zónách ip6.arpa

## Slide 14: Adresy přiřazené hostitelům
Loopback
Link-local
Statická adresa
Dynamická získaná přes ND
Dynamická získaná z DHCPv6
Dynamická privátní získaná z DHCPv6

## Slide 15: Tunelování IPv6
6to4
6over4
ISATAP
Teredo
vlasntí nedokumentované řešení
  PPTP, L2TP
  OpenVPN
  EoIP, IPIP

## Slide 16: 6to4
Propojení IPv6 sítí přes IPv4 internet
Využívá pro klienta síť delky prefixu 48 bitů
Vyžaduje směrovač s veřejnou IPv4
Jednoduché a rychlé řešení
Notes: https://www.ipv6.cz/6to4

## Slide 17: 6over4
Tunelovací technologie určená pro jednotlivé hostitele v existující IPv4 síti
Hostile vytvoří tunelové spojení přes IPv4 s 6over4 routerem
6over4 router přidělu klientům Pv6 adresu z rosahu délky 64 bitů
Pro multicast vyžaduje multicastovou skupinu IPv4

## Slide 18: ISATAP
Alternativa k 6over4
Nepodporuje multicast

## Slide 19: Teredo
Tunelovací technologie pro mobilní a domácí uživtalele
Méně efektivní, ale prochází přes nat

## Slide 20: Vlastní řešení
VPNv6 over VPNv4
Výhody
  Jednoduše dostupné na klientech a serverech
  Jednoduše konfigurovatelné
  Často prochází přes NAT
Nevýhody
  Nekompatibilní se systémy třetích stran
  Velká režie při případném mnhohonásobném tunelování
  Složitě konfigurovatelené

## Slide 21: Kde vzít konektivitu
Nativní
  Přímo od ISP
  Pátéře, serverhostingy 
  ADSL, CATV, WIFI
Tranzitní
  Tunelovaná konektivita od poskytovatele IPv6 konektivity – Tunnel Broker

## Slide 22: IPv6 v lokální síti
Podpora OS
Získání konektivity
Přidělení IP adres
Síťové aplikace
Bezpečnost

## Slide 23: Podpora OS
Windows 2003 Server a Windows XP
  Experimentální podpora postavena nad IPv4
  Zvládne Ping + HTTP
Windows Server 2008, Windows Vista
  99 % připravenost
  IPv6 a IPv4 implementovány rovnocenně a nezávisle
  Možnost odinstalovat IPv4 a využívat pouze IPv6

## Slide 24: Demo: Získání konektivity

## Slide 25: Přidělení IP adres
Statická konfigurace serverů
  Vypnutí autokonfigurace u serverů
Dynamická konfigurace klientů
  RA, ND
  DHCPv6

## Slide 26: Demo: Přidělení IP adres

## Slide 27: Síťové aplikace
Microsoft 
  Exchange 2007 SP1
  SQL 2005
  IIS7
  DNS
  ...
Aplikace třetích stran 
Staré aplikace 

## Slide 28: Demo: IIS7

## Slide 29: Bezpečnost
Firewall
  Klienti 
  Síť  (RRAS, ISA, TMG, ... )
Automatická konfigurace
  Rogue DHCP
  Rogue ND, RA

## Slide 30: Demo: RRAS a NRP

## Slide 31: Diskuze

## Slide 32: Bye bye IPv4
http://www.youtube.com/watch?v=_y36fG2Oba0

## Slide 33: Odkazy
http://www.ripe.net/ipv6-address-types/ipv6-address-types.pdf
https://www.ipv6.cz
http://www.ipv6actnow.org/info/what-is-ipv4/